## Slide 1
RECONNAISSANCE VOCALE
"ON / OFF"
RÉALISÉ PAR :IMANE BOUJAJ & SAFAE WARDI

## Slide 2
Réaliser un système de commande vocale 100% hors ligne
Reconnaître les mots "ON" et "OFF" en temps réel
Contrôler une LED
Utiliser l'IA directement sur l'ESP32
OBJECTIFS DU PROJET

## Slide 3
CAPTURE AUDIO
INFÉRENCE IA
COMMANDE PHYSIQUE
UN SYSTÈME EMBARQUÉ BASÉ SUR :
3
SOLUTION PROPOSÉE

## Slide 4
Anode(+) ──────────►GPIO13
Cathode(-)──────────► GND
LED ESP32
ARCHITECTURE MATÉRIELLE
SCHÉMA DE CÂBLAGE :
VDD ──────────► 3.3V
GND ──────────► GND
SCK ──────────► GPIO26 (BCLK)
WS ──────────► GPIO22 (LRCLK)
SD ──────────► GPIO21 (DOUT)
L/R ──────────► GND
INMP441
ESP32

## Slide 5
• Arduino IDE → Développement
• Edge Impulse Studio → Entraînement du modèle
• TensorFlow Lite Micro → Inférence embarquée
• Protocole I2S → Lecture audio numérique
• MFCC (13 coefficients) → Extraction de features
I2S DMA
MFCC Extrac
Audio Brut
FLUX DE TRAITEMENT :
ARCHITECTURE LOGICIELLE
CNN Ifér
Action LED
TECHNOLOGIES UTILISÉES :

## Slide 6
6
DATASET & ENTRAÎNEMENT
Collecte des données
Split : 76% entraînement / 24% test
Paramètres du modèle

## Slide 7
7
PERFORMANCES DU MODÈLE
Accuracy :
Matrice de confusion - Test :
Métriques - Validation
Loss :
AUC :
F1 score :
95.1%
0.18
0.99
0.95
Accuracy :
Métriques - Test
AUC :
F1 score :
92.74%
0.99
0.95
17.5%
Empreinte mémoire
401 KB / 1.3 MB
57 KB / 320 KB
Flash :
RAM :

## Slide 8
8
DÉMONSTRATION
1. Système en attente (LED éteinte)
2. Utilisateur dit "ON"
3. → LED s'allume
4. Utilisateur dit "OFF"
5. → LED s'éteint
SCÉNARIO DE TEST :
CAPTURE MONITEUR SÉRIE
CAPTURE ENVOI MQTT

## Slide 9
9
DÉMONSTRATION

## Slide 10
10
AMÉLIORATIONS POSSIBLES
un projet domotique complet
Blynk
+ PWM
+ Synthèse vocale
+ Mode veille
un projet d'assistance
OLED
+ Reconnaissance utilisateur
+ Seuil dynamique
un projet "plug & play"
+OTA
+ Logging
+ Fusion capteurs

## Slide 11
Merci de votre attention !
11
QUESTIONS ?